100 300 BORT AIR WALKER DLOUHÝ

Ortéza k immobilizaci kloubů oblasti bérce a nohy, podpora poškozených tkáňových struktur. Znehybňuje hlezenný kloub,odlehčuje zátěž svalů, podporuje hojivý proces

Návod k použití :

Krok 1 :

Otevřete cirkulární suché zipy a odejměte přední kryt

Krok 2:

Otevřete černé vypodložení a umístěte končetinu s nohou  do walkeru. Ujistěte se, že , že pata je správně umístěna.  Nyní uzavřete černé vypodložení  a ujistěte se, že na něm nejsou žádné záhyby

Krok 3:

Umístěte šedivý přední kryt s centrálním suchým zipem na černé vypodložení. Uzavřete 3 cirkulární suché zipy. Začněte zipem na hřbetu nohy a skončete zipem na bérci. Pokud je potřeba, zvyšte tah.

Krok 4:

Nyní použijte modré postranní pumpy k naplnění zabudovaných  vzduchových komor.

Komory se plní nezávisle. Začněte s vnitřní (mediální) pumpou.

Krok 5 :

Ke snížení tlaku vzduchu nebo ke snětí walkeru musíte vypustit vzduch. Toho dosáhnete zdvižením šedého krytu u pumpy a zmáčknutím šedivého knoflíku.

Dostupné příslušenství :

100 370 punčoška

100 380 Ochranný kryt proti vlhkosti
100 390 ochranný kryt na noc

990 175 sada patních klínů pro Air Walker Achillo

Indikace :

Před a pooperační/posttraumatická immobilizace, stabilní fraktury nohy a hlezna, stabilní fraktury distálního bérce, těžká podvrtnutí hlezna

Kontraindikace:

Onemocnění periferních tepen, poruchy lymfatického oběhu, otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikace ortézy, poruchy citlivosti , poruchy prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v léčené  části těla.

Složení :

70 % Polyamide, 30 % Ester - based polyurethane

Důležité upozornění :

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.

Velikosti 	velikost obuvi

x-small		do 35

small		35-39

medium	39-43

large		43-46

x-large		nad 46

Údržba :

Čistěte mírným detergentem

a vlažnou vodou

Výrobce: BORT GmbH

Dovozce :

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

Datum českého překladu návodu : 3.6.2016

D100300/D-11/14 wm Stand: November 2014

100320 BORT AIR WALKER ACHILLO

Ortéza k immobilizaci kloubů oblasti bérce a nohy, podpora poškozených tkáňových struktur. Znehybňuje hlezenný kloub, odlehčuje  zátěž svalů a Achillovy šlachy, podporuje hojivý proces

Návod k použití :

Krok 1 :

Otevřete cirkulární suché zipy a odejměte přední kryt

Krok 2:

Umístěte klíny, které jsou součástí dodávky walkeru pod chodidlo tak, aby bylo dosaženo žádaného terapeutického equinozního postavení nohy . Jeden díl klínu poskytuje elevaci o 10mm. Je možné, že  bude  třeba použít všech klínů. Po dosažení finálního postavení mohou být klíny zajištěny použitím fixačních bodů, které jsou součástí dodávky. Výška klínů může být upravována v závislosti na progresu léčby.

Krok 3:

Otevřete černé vypodložení a umístěte končetinu s nohou  do walkeru. Ujistěte se, že pata je správně umístěna. Nyní uzavřete černé vypodložení  a ujistěte se, že na něm nejsou žádné záhyby

Krok 4:

Umístěte šedivý přední kryt s centrálním suchým zipem zpět na černé vypodložení. Uzavřete 3 cirkulární suché zipy. Začněte zipem na hřbetu nohy a skončete zipem na bérci. Pokud je potřeba, zvyšte tah.

Krok 5:

Nyní použijte modré postranní pumpy k naplnění zabudovaných  vzduchových komor.

Komory se plní nezávisle. Začněte s vnitřní (mediální) pumpou.

Krok 6 :

Ke snížení tlaku vzduchu nebo ke snětí walkera musíte vypustit vzduch. Toho dosáhnete zdvižením šedého krytu u pumpy a zmáčknutím šedivého knoflíku.

Dostupné příslušenství :

100 370 punčoška

100 380 Ochranný kryt proti vlhkosti
100 390 ochranný kryt na noc

Indikace :

Ruptury Achillovy šlachy, Před a pooperační/posttraumatická immobilizace kloubů nohy a bérce, pooperačně po sutuře Achillovy šlachy.

Kontraindikace:

Onemocnění periferních tepen, poruchy lymfatického oběhu, otoky měkkých tkání nejasného původu vzdálené od místa aplikace ortézy, poruchy citlivosti, poruchy prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v léčené  části těla.

Složení :

70 % Polyamide, 30 % Ester - based polyurethane

Velikosti 	velikost obuvi

x-small		do 35

small		35-39

medium	39-43

large		43-46

x-large		nad 46

Důležité upozornění :

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení  krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.

Údržba :

Čistěte mírným detergentem a vlažnou vodou

Výrobce: BORT GmbH

Dovozce :

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

Datum českého překladu návodu : 3.6.2016

D100300/D-11/14 wm Stand: November 2014

100350 BORT AIR WALKER KRÁTKÝ

Ortéza k immobilizaci kloubů hlezna a nohy, podpora poškozených tkáňových struktur. Znehybňuje bolestivý  hlezenný kloub, odlehčuje  zátěž svalů, podporuje hojivý proces

Návod k použití :

Krok 1 :

Otevřete cirkulární suché zipy a odejměte přední kryt

Krok 2:

Otevřete černé vypodložení a umístěte končetinu s nohou  do walkeru. Ujistěte se, že , že pata je správně umístěna. Nyní uzavřete černé vypodložení  a ujistěte se, že na něm nejsou žádné záhyby.

Krok 3:

Umístěte šedivý přední kryt s centrálním suchým zipem na černé vypodložení. Uzavřete 3 cirkulární suché zipy. Začněte zipem na hřbetu nohy a skončete zipem na bérci. Pokud je potřeba, zvyšte tah.

Krok 4:

Nyní použijte modré postranní pumpy k naplnění zabudovaných  vzduchových komor.

Komory sed plní nezávisle. Začněte s vnitřní (mediální) pumpou.

Krok 5 :

Ke snížení tlaku vzduchu nebo ke snětí walkeru musíte vypustit vzduch. Toho dosáhnete zdvižením šedého krytu u pumpy a zmáčknutím šedivého knoflíku.

Dostupné příslušenství :

100 370 punčoška

100 380 Ochranný kryt proti vlhkosti
100 390 ochranný kryt na noc

Indikace :

Před a pooperační/posttraumatická immobilizace předonoží a střední nohy,  fraktury metatarsů, poranění měkkých tkání, podvrtnutí hlezna

Kontraindikace:

Onemocnění periferních tepen, poruchy lymfatického oběhu, otoky měkkých tkání nejasného původu vzdálené od místa aplikace ortézy, poruchy citlivosti , poruchy prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v léčené  části těla.

Složení :

70 % Polyamide, 30 % Ester - based polyurethane

Důležité upozornění :

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti  uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.

Velikosti 	velikost obuvi

x-small		do 35

small		35-39

medium	39-43

large		43-46

x-large		nad 46

Údržba :

Čistěte mírným detergentem a vlažnou vodou

Výrobce: BORT GmbH

Dovozce :

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

Datum českého překladu návodu : 3.6.2016

D100300/D-11/14 wm Stand: November 2014