Ortéza zápěstní s aluminiovou dlahou   103 300 BORT

Zápěstní ortéza  poskytuje oporu poraněným tkáňovým  strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Komprese takto pomáhá podpořit držící funkci vazů  a tudíž odlehčuje kloub. Hliníková dlaha je tvarovaná tak, aby ruka byla držena v pohodlné poloze. Současně dlaha nabízí zvýšenou ochranu proti špatným pohybům.

Návod k použití:

Před použitím ohněte hliníkovou dlahu do požadovaného tvaru. Nejprve zapněte suchý zip mezi palcem a ukazovákem, poté zapněte zbývající suché zipy.

Indikace: 
Chronické posttraumatické a pooperační dráždění v oblasti zápěstí, např. přetažení,  syndrom karpálního tunelu, revmatická synovitida.

Kontraindikace:

Periferní arteriální okluzní onemocnění (PAOD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v léčené  části těla.

Složení:
68% bavlna, 15% polyester, 12% elastodies,  5% polypropylen

Důležité upozornění :

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.

Výrobek obsahuje latex a může vyvolat alergické reakce

Velikosti			               obvod zápěstí

x-small				do 15 cm

small				15-17 cm

medium			                  17-19 cm

large				19-21 cm

x-large				21-23 cm

Požadujte pravou nebo levou stranu

Praní:

Po vynětí aluminiové dlahy perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem.Nepoužívejte změkčovače látky.  Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

Výrobce: BORT GmbH

Dovozce :

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D103300/D-07/16 Stand: Juli 2016

Překlad a stav: 7/2016