Immobilizační dlaha kolene 145 000 BORT

Immobilizace je základní princip léčby poranění a  přetížení, protože hojivé procesy se signifikantně urychlí.

Návod k použití :

Dlaha sestává ze 3 dílů; velký centrální a dva postranní elementy fixované suchými zipy. Postranní elementy mohou být umístěny volně a umožňují nastavení různých rozměrů obvodu. Přiložte dlahu zezadu kolem končetiny tak, aby vykrojení obkružovalo patellu. Postranní elementy by měly přesahovat o cca 2 cm. Protáhněte uzávěry suchých  zipů skrze plastová očka, otočte a zafixujte suché zipy.

Přiložte dlahu tak, aby kolenní kloub byl s jistotou immobilizován, ale nedocházelo k cévnímu městnání na bérci a končetině.

Indikace: 
předoperační, pooperační, posttraumatická, poranění svalů nebo vazů. Stavy po snětí sádrové fixace.

Kontraindikace:

Periferní arteriální onemocnění (PAD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v léčené  části těla.

Složení:
35% polyamid, 35% bavlna, 30% PUR pěna

Důležité upozornění :

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta.Dlahu noste je při zátěži, nikoliv během odpočinku či spánku. Vyvarujte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.

Velikosti:

| Délka dlahy | Výška postavy |
| --- | --- |
| děti | 80 - 145 cm |
| 45 cm | 145 - 155 cm |
| 50 cm | 155 - 165 cm |
| 55 cm | 165 - 180 m |
| 60 cm | nad 180 m |

specifikujte flexi  0 st  nebo 20 st

Praní:

Vyjměte postranní aluminiové dlahy a perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem.Nepoužívejte změkčovače látky.  Zapněte suché zipy, aby jste vyloučili poškození současně praných věcí.Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje

Výrobce: BORT GmbH

Dovozce :

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz

e-mail distribuce@dvort.cz

D145000/D-07/14 wm Stand: Juli 2014

Překlad a stav: 7/2014