AIR WALKER DLOUHÝ 100 300 BORT

Ortéza k immobilizaci kloubů oblasti bérce a nohy, podpora poškozených tkáňových struktur. Znehybňuje hlezenný kloub, odlehčuje zátěž svalů, podporuje hojivý proces.

Návod k použití :

Krok 1 :

Otevřete cirkulární suché zipy a odejměte přední kryt

Krok 2:

Otevřete černé vypodložení a umístěte končetinu

s nohou  do walkeru. Ujistěte se, že , že pata je správně umístěna.

Nyní uzavřete černé vypodložení  a ujistěte se, že na něm

nejsou žádné záhyby

Krok 3:

Umístěte šedivý přední kryt s centrálním suchým zipem

na černé vypodložení. Uzavřete 3 cirkulární suché zipy.

Začněte zipem na hřbetu nohy a skončete zipem na bérci.

Pokud je potřeba, zvyšte tah.

Krok 4:

Nyní použijte modré postranní pumpy k naplnění zabudovaných

vzduchových komor. Komory se plní nezávisle. Začněte s vnitřní

(mediální) pumpou.

Krok 5 :

Ke snížení tlaku vzduchu nebo ke snětí walkeru musíte vypustit

vzduch. Toho dosáhnete zdvižením šedého krytu u pumpy a

zmáčknutím šedivého knoflíku.

Indikace :

Před a pooperační/posttraumatická immobilizace, stabilní fraktury nohy a hlezna, stabilní fraktury distálního bérce, těžká podvrtnutí hlezna

Kontraindikace:

Onemocnění periferních tepen, poruchy lymfatického oběhu, otoky měkkých tkání nejasného původu i vzdálené od místa aplikace ortézy, poruchy citlivosti , poruchy prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v léčené  části těla.

Složení :

70 % Polyamide, 30 % Ester - based polyurethane

Důležité upozornění :

Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné.Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.

Údržba :

Čistěte mírným detergentem a vlažnou vodou

Výrobce: BORT GmbH

Dovozce :

DVORT spol. s r.o.

distribuce

Nerudova 8 252 19 Rudná

www.dvort.cz, e-mail: distribuce@dvort.cz

Datum českého překladu návodu : 3.6.2016

D100300/D-11/14 wm Stand: November 2014